## Slide 1
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Tecnología
Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática
Junio 2018

## Slide 2: Índice
Introducción.
Descripción de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM.
Principales problemas en la puesta a punto de la máquina H268EAM.
Programación implementada en la máquina H268EAM.
Experiencias docentes.
Presupuesto.
Conclusiones y líneas abiertas.
Notes: En la presente diapositiva podemos ver una estructura general sobre la que se estará basada la presentación. Comenzaremos con una descripción de los objetivos, así como, los beneficios que aporta la realización del presente Trabajo Fin de Grado a la Universidad de La Laguna y en especial a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Continuaremos con una descripción general de la máquina, junto con los principales problemas que se han dado lugar durante la puesta a punto de la máquina. En el cuerpo de la presentación realizaremos un estudio exhaustivo de la programación implementada. Para finalmente cerrar la presentación con un resumen del presente Trabajo Fin de Grado y por último un turno de preguntas.

## Slide 3: Objectives
Restoration and adaptation of an automated industrial system to carry out teaching practices in it.
Implementation of structured programming based on object-oriented programming philosophy.
Programming of an HMI, VT585W screen, for the control of the machine.
1. Introduction
Notes: En la presente diapositiva podemos ver una estructura general sobre la que se estará basada la presentación. Comenzaremos con una descripción de los objetivos, así como, los beneficios que aporta la realización del presente Trabajo Fin de Grado a la Universidad de La Laguna y en especial a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Continuaremos con una descripción general de la máquina, junto con los principales problemas que se han dado lugar durante la puesta a punto de la máquina. En el cuerpo de la presentación realizaremos un estudio exhaustivo de la programación implementada. Para finalmente cerrar la presentación con un resumen del presente Trabajo Fin de Grado y por último un turno de preguntas.

## Slide 4: Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM
El sistema automatizado se puede dividir en tres bloques grandes.
Cada uno de estos bloques juega un papel clave en todas las tareas realizadas por la máquina.
Es esencial que haya una coordinación precisa entre todos los bloques.
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
2. Descripción de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM

## Slide 5: Componentes neumáticos
Accionamiento mediante electroválvulas
Presión de funcionamiento 6 bar
5 elementos neumáticos:
  Brazo de la cortadora
  Brazo de la marcadora
  Pistón de ojales simple
  Pistón de ojales doble
  Pistón empujador de Board-buttonhole
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
2. Descripción de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM

## Slide 6: Componentes eléctricos
Esquema eléctrico del motor paso a paso.
Esquema eléctrico de la cortadora eléctrica.
Esquema eléctrico de alimentación de la máquina.
Comunicación profibus con la pantalla VT585W
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
2. Descripción de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM

## Slide 7: Funcionamiento de la máquina H268EAM
2. Descripción general de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
1
2
3
5
4
1.
Movimiento del motor
2.
Colocación de ojal simple
3.
Colocación de ojal doble
4.
Marcadora de tela
5.
Cortadora de tela

## Slide 8: Conflictos en el desarrollo del TFG
Comprensión del funcionamiento de la máquina
Sin fichas técnicas
Sin manuales de procedimiento
Maquina industrialmente descatalogada
Código existente en la máquina
Código encriptado
Sin fichero fuente
Código bloqueado por errores
Problemas con el módulo IM151-1 Basic
Control de posición y velocidad el motor paso a paso.
Módulo dañado en el proceso de lectura y escritura de datos.
Diseño de un circuito con Arduino que supla su función.
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
3. Principales problemas en la puesta a punto de la máquina H268EAM

## Slide 9: Pantalla VT585W
Pantalla VT585W integrada en la máquina.
Software comercial licencia de prueba.
Adquisición de la licencia comercial.
Empleo temporal de la interfaz existente en la máquina.
3. Principales problemas en la puesta a punto de la máquina H268EAM

## Slide 10: Guía Gemma
Siempre es necesario pasar por el estado normalizado D1 en caso de defecto.
Sistema automatizado pensado para trabajar en serie.
El sistema se mantiene en lazo cerrado.
4. Programación implementada en la máquina H268EAM

## Slide 11: Programación del S7-300
Programación con una filosofía de programación orientada a objetos.
Evaluación del estado de la máquina en función de los cuatro estados de salida del objeto.
Respuesta de la máquina en función de cuatro estados de entradas al objeto.
Maniobra
Maniobra
Actuador
Actuador
OB1

## Slide 12: Programación de los componentes neumáticos
4. Programación implementada en la máquina H268EAM

## Slide 13: Programación de los componentes neumáticos
4. Programación implementada en la máquina H268EAM

## Slide 14: Programación de los componentes neumáticos
4. Programación implementada en la máquina H268EAM

## Slide 15: Programación del motor con Arduino
4. Programación implementada en la máquina H268EAM

## Slide 16: Prácticas docentes
Prácticas sobre la Máquina Industrial H268EAM
Alumnos de nivel básico
Alumnos de nivel avanzado
Adaptadas para dos niveles de conocimiento de automatización industrial.
Simplemente son una guía para el docente.
5. Experiencias docentes

## Slide 17: Resumen del presupuesto
6. Presupuesto
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM

## Slide 18: Resultados obtenidos
Implementación de los estados establecidos en la Guía Gemma.
Puesta a punto del hardware de la máquina H268EAM.
Diseño de la interfaz de pantalla VT585W.
Implementación de la interfaz diseñada en la pantalla VT585W.
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
7. Conclusión y líneas abiertas

## Slide 19: Beneficios gracias a la adaptación de la Máquina Aplicadora de Ojales H268EAM
Pocos sistemas automatizados reales en las prácticas de Automatización
Empleo de modelos de sistemas de automatización o simulación de procesos en las prácticas.
Oportunidad única para realizar prácticas en un sistema real.
7. Conclusiones y líneas abiertas

## Slide 20: Update the screen software on the VT585W screen.
Future improvements
Replace the Arduino Pro – Mini by an appropriate periphery module.
Refine the designed teaching experiences, according to the real needs detected in the students.
7. Conclusion and Future work

## Slide 21: MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Automatización de la Máquina Industrial Aplicadora de Ojales H268EAM
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN